| Інструкційна карта 3. Тренувальні вправи в рубанні металу |
| --- |
| Вправи: 1. Засвоєння робочого положення при рубанні. 2. Нанесення кистьових ударів. 3. Нанесення ліктьових ударів. 4. Нанесення плечових ударів. | Інструменти та пристосування: лещата паралельні, молотки слюсарні вагою 500-600 г., тренувальні пристосування (або дерев’яні бруски). |
| Порядок виконання | Інструктивні вказівки та пояснення | Порядок виконання | Інструктивні вказівки та пояснення |
| Вправа 1. Засвоєння робочого положення при рубанні | Вправа 2. Нанесення кистьових ударів |
| 1. Прийняти правильне робоче положення. Рис. 3-1 | Встановити лещата на висоту відповідно своєму зросту (див. рис.). Встати біля лещат прямо так, щоб корпус був зліва від осі лещат під кутом 45°. Ліва нога повинна бути спереду на півкроку, як показано на рис. | Примітка: при виконанні вправ 2, 3 та 4 нанесення ударів відпрацьовується за допомогою спеціального тренувального пристосування або дерев’яного бруска, який затиснений в лещатах під кутом 60°. |
|  |  | 1. Наносити кистьові удари без розтискання пальців. Рис. 3-3 | При замахування та ударі молотком пальці не розтискати. Удар проходить в результаті тільки руху кисті. Темп – 40-60 ударів за хвилину. |
| 2. Взяти молоток. Рис. 3-2 | Взяти молоток правою рукою за рукоятку на відстані 15-30 мм від її кінця так, щоб пальці охоплювали рукоятку, а великий палець був накладений на вказівний. |  |  |
| Порядок виконання | Інструктивні вказівки та пояснення | Порядок виконання | Інструктивні вказівки та пояснення |
| 2. Наносити кистьові удари з розтисненням пальців. Рис. 3-4 | При замахуванні розтискати мізинець, безіменний та середній пальці. Рукоятку молотка при цьому охоплювати тільки вказівним та великим пальцями. Удар проходить в результаті стиснення пальців та руху кисті. Темп – 40-60 ударів за хвилину. | Вправа 4. Нанесення плечових ударів |
|  |  | Наносити плечові удари. Рис. 3-6 | При замахуванні зігнути руку в лікті до відказу, кисть відігнути назад та підняти до рівня вуха, пальці розслабити. Удар відбувається в результаті швидкого опускання передпліччя, розгинання руки в лікті, руху кисті та стиснення пальців. Темп – 30-40 ударів за хвилину. |
| Вправа 3. Нанесення ліктьових ударів |  |  |
| Наносити ліктьові удари. Рис. 3-5 | При замахуванні праву руку зігнути в лікті до відказу, кисть відігнути назад, пальці, крім великого та вказівного, злегка розтиснути, але так, щоб мізинець не сходив з рукоятки. Удар виникає в результаті розгинання руки, руху кисті та стиснення пальців. Темп – 40-50 ударів за хвилину. |  |  |
| Інструкційна карта 4. Рубання металу |
| Вправи: 1. Рубання смугового металу в лещатах. 2. Зрубування шару металу на широкій плоскій поверхні. 3. Рубання металу на плиті. 4. Заточування зубила (крейцмейселя). Типові об’єкти робіт: підкладка під різці, заготовки деталей ножовочного станка, шаблонів та ін., чавунні плитки, заготовки з листової сталі різних контурів, смуги, прутки та ін. | Обладнання та інструменти: молотки слюсарні вагою 500-600 г, зубила слюсарні, крейцмейселі, лінійки вимірювальні металічні, рисувалки, кернери, шаблони розміточні, заточувальний станок, шаблони для перевірки кутів заточки. Пристосування та матеріали: лещата паралельні, захисні екрани (сітки), плити для рубання (наковальні), крейда, окуляри захисні. |
| Порядок виконання | Інструктивні вказівки та пояснення | Порядок виконання | Інструктивні вказівки та пояснення |
| Вправа 1. Рубання смугового металу в лещатах |  |
| 1. Закріпити заготовку в лещатах | Дотримуватись наступних вимог: частина заготовки, яка йде в стружку, повинна бути над губками лещат; риска розмітки повинна знаходитись точно на рівні губок; заготовка не повинна виступати за правий торець губок лещат. | 2. Прорубати канавки крейцмейселем. Рис. 4-2 | Розмітити та накернити канавки. Зрубати зубилом фаски (скоси) на передньому та задньому ребрах плитки. Крейцмейселем прорубати канавки глибиною 1,5-2 мм на всю довжину плитки, регулюючи товщину стружки нахилом крейцмейселя. Рубання виконувати ліктьовими ударами та тільки гостро заточеним крейцмейселем. Закінчувати прорубування канавок з зворотної сторони плитки кистьовими ударами. |
| 2. Обрубати заготовку в лещатах Рис. 4-1 | Рубання виконувати ліктьовими ударами, дотримуючись наступних правил: зубило тримати вільно, злегка розслабивши пальці; рубання виконувати серединою леза зубила; дотримуватись положення зубила по відношенню до заготовки; після кожного удару пересувати зубило справа наліво; закінчувати рубання кистьовими ударами. | 3. Зрубати зубилом виступи на поверхні плитки. Рис. 4-3 | Рубання виконувати плечовими ударами, застосовуючи при цьому метод „ялинкою”. Закінчувати зрубування виступу з зворотної сторони ліктьовими ударами, щоб уникнути відколювання ребра плитки. Після зрубування всіх виступів перевірити площинність поверхні та усунути нерівності. |
| Вправа 2. Зрубування шару металу на широкій плоскій поверхні |  |  |
| 1. Закріпити заготовку в лещатах | Закріпити плитку міцно, без перекосу, на 5-10 мм вище губок лещат. |  |  |
| Порядок виконання | Інструктивні вказівки та пояснення | Порядок виконання | Інструктивні вказівки та пояснення |
| Вправа 3. Рубання металу на плиті | 2. Заточити зубило (крейцмейсель) Рис. 4-6 | Встановити підручник, опустити захисний екран та включити заточувальний станок. Заточити зубило (крейцмейсель) рівномірно з двох сторін на периферії кола, опускаючи по мірі заточування ріжучу частину у воду для охолодження. В процесі заточування перевіряти кут заточування по відповідному шаблону. |
| 1. Розрубити смугу (пруток). Рис. 4-4 | Відмітити крейдою місця розрубування з обох сторін смуги. Покласти смугу на плиту та надрубати її на половину товщини. Рубати ліктьовими або плечовими ударами в залежності від товщини смуги. Надрубати смугу (пруток) з зворотної сторони. Обережно переломити надрублену смугу (пруток) в лещатах або на ребрі плити (наковальні). |  |  |
| 2. Розрубити листовий метал. Рис. 4-5 | Надрубати лист на всю довжину розміточної риски, встановлюючи зубило точно по рисці. Рубати ліктьовими ударами. Розрубити лист, пересуваючи зубило по зробленому надрубу. Рубати плечовими або ліктьовими ударами в залежності від товщини листа. Закінчувати розрубування легкими ударами. |  |  |
| Вправа 4. Заточування зубила (крейцмейселя) |  |  |
| 1. Вибрати кут заточування. | Тверді матеріали (тверда сталь, бронза, чавун) – 70°. Матеріали середньої твердості (конструкційна сталь) – 60°. М’які матеріали (мідь, латунь) – 45°. Алюмінієві сплави – 35°. |  |  |